Печатное средство массовой информации

«КУТУЛИКСКИЙ ВЕСТНИК»

12 ноября 2013 г., выпуск   № 16 (II)  (70)

В номере продолжается публикация Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кутулик», утвержденных решением Думы муниципального образования «Кутулик» от 7 ноября 2013 года № 3/5-дмо.

____________________________________________________________________________________________

Учредитель печатного средства массовой информации «Кутуликский вестник»- Дума МО «Кутулик».

Печатное средство массовой информации «Кутуликский вестник» издается в соответствии со ст. 12 Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I
«О средствах массовой информации».

Главный редактор- глава муниципального образования «Кутулик» Заусаев П.П.

Тираж- 30 экземпляров

Распространяется бесплатно

Адрес редакции - Иркутская обл., п. Кутулик,  ул. Матвеева, 2

Номер подписан в печать 12 ноября 2013 г.

# ГЛАВА IX. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЗОН

## Статья 35. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) Ж – 1

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. | Размеры земельных участков – 600-2500 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность - до 3 этажей. Высота жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли - до 14 м. Максимальный процент застройки – 60%. Высота ограждения земельных участков - до 1,8м. | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объекты дошкольного образования. | Размеры земельных участков определяются исходя из следующих расчетов: детское дошкольное учреждение вместимостью до 100 мест – 40 кв. м. на учащегося; св. 100 мест – 35 кв. м.; в комплексе яслей садов св. 500 мест – 30 кв. м. Минимальный отступ от территории детского сада до красной линии – 10 м. Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки не регламентируется. Минимальный процент озеленения - 50 %. Ограждения должны быть просматриваемы высотой до 1,8 метра. | Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объекты общеобразовательного назначения. | Размеры земельных участков определяются исходя из следующих расчетов общеобразовательной школы: учащиеся св. 40 до 400 – 50 кв. м. на учащегося; св. 400 до 500 – 60 кв. м.; св. 500 до 600 – 50 кв. м.; св.600 до 800 – 40; св. 800 до 1100 – 33; св.1500 – 2000 – 17; св. 2000 – 16. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 10 м. Этажность - до 4 этажей. Максимальный процент застройки не регламентируется. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%. Минимальный процент озеленения – 50 %. Ограждения должны быть просматриваемы высотой от 1,2 до 1,8 метров. Земельные участки объектов не делимы. Недопустимо перепрофилирование объектов. | Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения. Объекты здравоохранения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность - до 3 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. | Не допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, которые оказывают негативное влияние на население и окружающую среду. |
| Объекты хранения индивидуального транспорта. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Высота - до 3 м. | Расстояние (м) от детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее составит 15 метров, от 11 до 50 автомобилей – 25 метров, от 51 до 100 – 25 метров, от 101 до 300 – 50 метров. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соотв. с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. |
| Объекты хозяйственного назначения. | Общая площадь – до 60 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 5 м. Высота – до 3 м. Расстояние от границ смежного земельного участка до хозяйственных построек - не менее 1м. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках при условии взаимного согласия собственников жилых домов с учетом противопожарных требований. | Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. |

## Статья 36. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж – 2)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома. | Минимальная площадь участка – 19,3 кв. м. на 1 чел. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки – 50 %. Минимальный процент озеленения – 25 %. | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объекты дошкольного образования. | Размеры земельных участков определяются исходя из следующих расчетов: детское дошкольное учреждение вместимостью до 100 мест – 40 кв. м. на учащегося; св. 100 мест – 35 кв. м.; в комплексе яслей садов св. 500 мест – 30 кв. м. Минимальный отступ от территории детского сада до красной линии – 10 м. Этажность - до 2 этажей. Максимальный процент застройки не регламентируется. Минимальный процент озеленения - 50 %. Ограждения должны быть просматриваемы высотой до 1,8 метра. | Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объекты общеобразовательного назначения. | Размеры земельных участков определяются исходя из следующих расчетов общеобразовательной школы: учащиеся св. 40 до 400 – 50 кв. м. на учащегося; св. 400 до 500 – 60 кв. м.; св. 500 до 600 – 50 кв. м.; св.600 до 800 – 40; св. 800 до 1100 – 33; св.1500 – 2000 – 17; св. 2000 – 16. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 10 м. Этажность - до 4 этажей. Максимальный процент застройки не регламентируется. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%. Минимальный процент озеленения – 50 %. Ограждения должны быть просматриваемы высотой от 1,2 до 1,8 метров. Земельные участки объектов не делимы. Недопустимо перепрофилирование объектов. | Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения. Объекты здравоохранения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность - до 3 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. | Не допускается размещение объектов инженерной инфраструктуры, которые оказывают негативное влияние на население и окружающую среду. |
| Объекты хранения индивидуального транспорта. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Высота - до 3 м. | Расстояние (м) от детских дошкольных учреждений до гаражей и открытых стоянок при числе легковых автомобилей 10 и менее составит 15 метров, от 11 до 50 автомобилей – 25 метров, от 51 до 100 – 25 метров, от 101 до 300 – 50 метров. Въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды из них следует принимать в соотв. с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. |

## Статья 37. Зона размещения объектов дошкольного образования (Д)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты дошкольного образования. | Размеры земельных участков определяются исходя из следующих расчетов: детское дошкольное учреждение вместимостью до 100 мест – 40 кв. м. на учащегося; св. 100 мест – 35 кв. м.; в комплексе яслей садов св. 500 мест – 30 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 10 м. Этажность - до 2 этажей. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20%. Минимальный процент озеленения – 50 %. Ограждения должны быть просматриваемы высотой от 1,2 до 1,8 метра. | Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

## Статья 38. Зона размещения объектов школьного и дополнительного образования (ШД)

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты школьного и дополнительного образования. | Размеры земельных участков определяются исходя из следующих расчетов общеобразовательной школы: учащиеся св. 40 до 400 – 50 кв. м. на учащегося; св. 400 до 500 – 60 кв. м.; св. 500 до 600 – 50 кв. м.; св.600 до 800 – 40; св. 800 до 1100 – 33; св.1500 – 2000 – 17; св. 2000 – 16. Размеры земельных участков для объектов дополнительного школьного образования определяются в соотв. с требованиями СНиП, санитарных правил, в отдельных случаях по заданию на проектирование (на основе реализованных объектов (аналогов) и пр.). Минимальный отступ от стены здания до границы земельного участка (красной линии) – 10 м. Максимальный процент застройки не регламентируется. Этажность - до 4 этажей. Минимальный процент спортивно-игровых площадок – 20 %. Минимальный процент озеленения – 30 %. Ограждения должны быть просматриваемы высотой от 1,2 до 1,8 метров. | Не допускается размещение объектов школьного и дополнительного образования в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. | Не допускается прохождение магистральных инженерных сетей по территории объектов школьного и дополнительного образования. |

## Статья 39. Зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД – 1)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты культурно-досугового назначения. Объекты социально-бытового назначения. Объекты соцобеспечения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 этажей. Максимальный процент застройки – 50%. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты культового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Высота – до 20 м. | Не допускается размещение объектов культового назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объекты спортивного назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Высота – до 30 м. Недопустимо перепрофилирование объектов. | Не допускается размещение спортивных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. За исключением спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа. |
| Объекты коммунально-бытового назначения. Объекты гостиничного назначения. | Максимальный процент застройки и размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность – до 3 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |

## Статья 40. Зона размещения объектов социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения (ОД - 2)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты социального, гостиничного и коммунально-бытового назначения. | Максимальный процент застройки и размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 этажей. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты торгового назначения. | Максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |

## Статья 41. Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности  (ОД - 3)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственного и предпринимательского назначения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 эт. Максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением «Е» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». | Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты социально-бытового назначения. | Размеры земельного участка, а также максимальный процент застройки определяется в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 эт. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 42. Зона размещения объектов здравоохранения и санаторно – курортного  лечения (ОД - 4)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты здравоохранения. Объекты санаторно-курортного лечения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 этажей. Минимальный процент озеленения – 60 %. Недопустимо перепрофилирование объектов. | Не допускается размещение объектов здравоохранения, территории курортов, санаториев, домов отдыха, лечебно–профилактических и оздоровительных сооружений в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. В исключительных случаях допускается размещение поликлиник. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты культового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются заданием на проектирование в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Высота – до 20 м. | Не допускается размещение объектов культового назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 43. Зона размещения научно-исследовательских учреждений (ОД - 5)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты научно-исследовательских учреждений. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Высота - до 12 м. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 44. Зона размещения объектов среднего и высшего профессионального образования (ОД - 6)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты учреждений среднего и высшего профессионального образования. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Этажность - до 5 этажей. Максимальный процент застройки земельного участка – 50 %. Минимальный процент озеленения – 30 %. | Не допускается размещение объектов учреждений профессионального образования в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 45. Зона размещения объектов культуры и культовых зданий (ОД-7)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного назначения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 этажей. Максимальный процент застройки – 60%. | Не допускается размещение объектов культурного назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объекты культового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков, определяются заданием на проектирование. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Высота объекта – 20 м. | Не допускается размещение объектов культового назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты культурно-досугового назначения. Объекты социально-бытового назначения. Объекты соцобеспечения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 3 этажей. Максимальный процент застройки – 60%. | Площадь территории под объекты, относящиеся к объектам делового, общественного и коммерческого назначения, размещаемые на территории объектов культуры не должна превышать 20% от общей площади земельного участка и (или) квартала. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 46. Зоны размещения производственных объектов 1,2,3 класса опасности (ПК-1)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленности 1,2,3 класса опасности. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты коммунально-складского назначения. Объекты торгового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 2 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 47. Зона размещения производственных объектов 4, 5 класса опасности (ПК - 2)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты промышленности 4, 5 класса опасности. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения. Объекты коммунально-складского назначения. Объекты торгового назначения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность – до 2 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 48. Зона размещения коммунальных и складских объектов (ПК - 3)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты коммунально-складского назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями «Е», «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – 1 этаж. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. | Правовой режим использования земельных участков и объектов капитального строительства осуществляется с соблюдением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты социально-бытового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность - до 3 этажей. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Объекты хранения и обслуживания автомобильного транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 49. Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры (ИТ - 1)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерной инфраструктуры. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

## Статья 50. Зона размещения объектов транспорта (ИТ - 2)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты автомобильного транспорта. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Высота - до 5 м. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения. Объекты административно-делового назначения. Объекты социально-бытового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность – до 2 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |

## Статья 51. Зона размещения объектов внешнего транспорта (ИТ - 3)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты железнодорожного и автомобильного транспорта. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность – до 3 этажей. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты социально-бытового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты административно-делового назначения Объекты жилого назначения, принадлежащие железной дороге. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность - 1 этаж. | Не допускается размещение объектов жилого назначения в санитарно-защитных зонах установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 52. Зона сельскохозяйственных угодий (СХ-1)

Зоны сельскохозяйственных угодий (СХ-1) включают в себя участки территории муниципального образования «Кутулик», занятые сельскохозяйственными угодьями (пашни, пастбища, сенокосы, сады, огороды и прочие зоны сельскохозяйственных угодий).

## Статья 53. Зона, занятая объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2)

Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения (СХ-2), включают в себя участки территории муниципального образования «Кутулик», занятые зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, предназначенными для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты сельскохозяйственного назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3м. Этажность – до 2 этажей. Предусмотреть мероприятия по отводу и очистке сточных вод. |  |
| Индивидуальные жилые дома сезонного проживания. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3м. Этажность – до 2 этажей. | Не допускается размещение жилой застройки в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты торгового назначения. Объекты коммунально-складского назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложениями «Е», «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность - 1 этаж. |  |
| Объекты автомобильного транспорта. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Л» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Высота - до 10м. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 54. Зона лесопарков (Р - 1)

Зоны лесопарков (Р-1) расположены на землях населенных пунктов территории муниципального образования «Кутулик».  Использование территории осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом, установленным в соответствие с законодательством Российской Федерации. На территории лесопарков запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства,  ведение сельского хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

## Статья 55. Зона парков, скверов и бульваров (Р - 2)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты мест отдыха общего пользования. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Максимальный процент застройки: - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства, водоемы – 93-97%; - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки – 2-5%; - обслуживающие сооружения и постройки – 2%. Минимальный процент озеленения ценными породами деревьев – 50 %. Устройство ливневой канализации, прогулочных дорожек с твердым покрытием. |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты торгового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Этажность – 2 этажей. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты хозяйственного назначения. | Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Высота – до 3 м. |  |

## Статья 56. Зона размещения объектов физической культуры и массового спорта (Р - 3)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты спортивного назначения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность - до 3 этажей. Максимальный процент застройки – 50 %. | Не допускается размещение объектов отдыха и объектов спортивного назначения (за исключением спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа) в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты административно-делового назначения. Объекты социально-бытового назначения Объекты торгового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Общая площадь помещений - 70-150 кв. м. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. Этажность - 3 этажей. |  |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с приложением «К» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 57. Зона природного назначения (ПН-1), (ПН-2), (ПН-5) и зона водных объектов (ПН – 6)

Зоны природных территорий (ПН-1), (ПН-2), (ПН-5) и зоны водных объектов (ПН-6) выделены для обеспечения правовых условий использования участков территории муниципального образования «Кутулик», не вошедших в границы перечисленных выше территориальных зон, свободных от застройки и предназначенных для сохранения озелененных пространств и восстановления нарушенного ландшафта, заболоченных территорий. Зоны природных территорий и зоны водных объектов включает в себя участки территории муниципального образования «Кутулик», занятые защитными лесопарковыми зонами и иными природными ландшафтами, выполняющими защитную, санитарно-гигиеническую функцию. Размещение объектов капитального строительства (за исключением гидротехнических сооружений) в указанной зоне не допускается.

## Статья 58. Зона озеленения специального назначения (СН – 1)

Зоны озеленения специального назначения (санитарно-защитные территории) (СН-1) выделены для обеспечения правовых условий использования участков территории муниципального образования «Кутулик» и ограждения жилой зоны от неблагоприятного влияния промышленных (и/или сельскохозяйственных) предприятий, а также некоторых видов складов, коммунальных и транспортных сооружений. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства указаны в статье 16 настоящих правил.

## Статья 59. Зона объектов специального назначения (СН – 2)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты специального назначения (объекты МЧС, МВД). |  |  |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет.

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты инженерно-технического обеспечения. | Высота объектов инженерной инфраструктуры определяется специальными технологическими требованиями. |  |

## Статья 60. Зона кладбищ (СН – 4)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты ритуального назначения. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с приложением «Ж» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Максимальная площадь земельного участка для размещения кладбища — 40 га. | Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов (федеральный закон от 12.01.1996г №8 «О погребении и похоронном деле», Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г №84 «Об утверждении САНПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения») |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Объекты культового назначения. | Максимальный процент застройки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3м. Высота – до 20 м. | Не допускается размещение объектов культового назначения в санитарно-защитных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. |

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с приложением «к» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## Статья 61. Зоны закрытых кладбищ (СН – 5)

1.Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Закрытые кладбища. | Не нормируется. | Порядок использования территории определяется с учетом требований государственных градостроительных нормативов и правил, специальных нормативов (федеральный закон от 12.01.1996г №8 «О погребении и похоронном деле», Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011г №84 «Об утверждении САНПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения») |

2. Условно разрешенные виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

| Виды использования | Параметры разрешенного строительства | Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Стоянки индивидуального транспорта. | Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с приложением «к» к «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования. Минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м. |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ

## Приложение №1

Проект решения Думы муниципального образования «Кутулик»

об утверждении Правил землепользования и застройки

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

РЕШЕНИЕ

от «__» ______________ 2012 г. № ___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУТУЛИК»

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Кутулик», эффективного землепользования и застройки, планировки территории  поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутулик», Дума муниципального образования «Кутулик»

РЕШИЛА:

1. Утвердить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Кутулик» (прилагаются) в составе:

1) порядок применения Правил землепользования и застройки муниципального образования «Кутулик», внесения в них изменений (общей части);

2) карта градостроительного зонирования;

3) градостроительные регламенты.

2. Главе муниципального образования «Кутулик» привести свои муниципальные правовые акты в соответствие с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кутулик».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования «Кутулик»

______________

## Приложение №2

Задание

на разработку проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Кутулик» Аларского района Иркутской области»

| № п/п | Наименование разделов задания | Содержание разделов задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Вид градостроительной документации | Правила землепользования и застройки муниципального образования (далее Правила) |
| 2 | Основание для разработки градостроительной документации | Решения органа местного самоуправления от 8 сентября 2011 года №132. |
| 3 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Аларский район» |
| 4 | Подрядчик | Определяется конкурсом на право заключения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 5 | Характеристика объекта территориального планирования | Местоположение муниципального образования «Кутулик»: расположено в муниципальное образование «Аларский район» Иркутской области. Площадь муниципального образования «Кутулик»– 2033 га Численность населения сельского поселения по состоянию 01.01.2011 г.– 5399 человек. Административный центр муниципального образования, с. Кутулик площадью – 1213 га., численностью – 5122 чел. д. Головинское площадью – 179 га., численностью – 271 чел. д. Шелемена площадью – 59,8 га, численностью – 6 человек . |
| 6 | Материалы, предоставляемые заказчиком |  |
|  | 6.1 Материалы о современном использовании территории | материалы землепользования (схемы землепользования, отводы) сведения об имеющихся памятниках истории, культуры и архитектуры и их охранных зон (Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области) законодательные и другие документы органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам землепользования и застройки |
|  | 6.2 Материалы и документы, учет которых обязателен | - проект схемы территориального планирования Иркутской области; - проект схемы территориального планирования муниципального района; |
| 7 | Основные требования к проектным решениям | Состав проекта Правил должен соответствовать Градостроительному кодексу Российской Федерации и Рекомендациям. 1. Проект Правил включает в себя: - порядок применения правил землепользования и застройки и внесения изменений в указанные правила; - схему/схемы градостроительного зонирования, выполненных на топографических планах в М 1:2000 или 1:5000 (уточняется Исполнителем самостоятельно); - градостроительные регламенты. 1.1. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них изменений включает в себя положения: - о регулировании землепользования и застройки органами местного управления, в том числе существующей застройки в целях реконструкции объектов капитального строительства, развития застроенных территорий, комплексного строительства, выявления свободных от прав третьих лиц земельных участков для строительства; - об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами; - о подготовке документации по планировке территории; - о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки; - о внесении изменений в правила землепользования и застройки; - о регулировании иных вопросов землепользования и застройки 1.2. На схемах градостроительного зонирования территории Кутуликского сельского поселения выделяются границы территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны не устанавливаются применительно к одному земельному участку. На отдельной схеме градостроительного зонирования отображаются границы зон с особыми условиями использования территории, границы территорий объектов культурного наследия. 1.3. Градостроительные регламенты включают виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| 8 | Состав работы | - анализ градостроительных материалов, фиксирующих существующую ситуацию и динамику изменений использования территории поселения с целью определения тенденции развития, в том числе, анализ ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации; - анализ региональной законодательной базы и муниципальной нормативной правовой базы по вопросам землепользования и застройки; - комплексная оценка основных проблем и выявление пространственного развития территории; - подготовка схем градостроительного зонирования и разработка градостроительных регламентов; - подготовка текстов процедурных норм, регламентирующих различные аспекты землепользования и застройки; |
| 10 | Этапы, последовательность и сроки выполнения работ | Согласно календарному плану работ |
| 11 | Требования к выдаваемым материалам | Проект Правил передается Исполнителем Комиссии для согласования в соответствующем масштабе в полном объёме в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Панорама. Для проведения публичных слушаний Исполнитель подготавливает демонстрационный выставочный материал (количество экземпляров уточнить) в электронном виде и на бумажном носителе. По результатам проведения публичных слушаний и согласования, Комиссия передаёт Муниципальному заказчику доработанный текстовой и графический материалы документа в полном объёме в 4 экз. и в электронном виде на компакт-дисках в формате программы Панорама (включая формат обмена данными). |
| 12 | Порядок согласования | Определяется в соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации. |