Приложение  №1к постановлению

главы администрации МО «Ныгда»

от 06.06.2014 г. № 42-п

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Ныгда» на 2014-2032 годы»

д. Ныгда 2014 г.

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ…………………………………………………………………..3

# 1. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ……………. …………….3

## 1. Географическое положение………………………………………………………………….............3

## 2. Климатические условия……………………………………………………………………………….3

## 3. Рельеф и геологические условия…………………………………………………………………….3

## 4. Минерально-сырьевые ресурсы……………………………….……………………………………..3

# 2. АНАЛИЗ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………..................4

## 1. Положение сельского поселения «Ныгда» в системе расселения………………………………..4

## 2. Использование территории…………………………………………………………………………..4

## 3. Жилищный фонд……………………………………………………………………………………….6

## 4. Учреждения культурно-бытового обслуживания………………………………………………….6

## 3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ………………………………………………..................8

## 1. Атмосферный воздух……………………………………………………………………………………8

## 2. Обращение с отходами……………………………………………………………………….............8

## 3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)…………………………………8

## 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ………………..9

## 1. Отрасли производственной сферы……………………………………………………………………9

## 1.1. Промышленность…………………………………………………………………………………….9

## 1.2. Сельское хозяйство…………………………………………………………………………………..9

## 2. Отрасли непроизводственной сферы………………………………………………………………..9

## ГЛАВА II. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ……………………………………………….10

## 1.Существующее положение…………………………………………………………………………10

## 1.1 Внешний транспорт………………………………………………………………………………..10

## 1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт………………………………..……10

## 1.3 Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта………………................12

## 2. Проектные решения………………………………………………………………..…………………12

## ГЛАВА III. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ……………………………...…………………..14

## 1. Существующее состояние………………………………………………………………………….14

## 1.1 Водоснабжение…………………………………………………………………………..………..14

## 1.2 Хозяйственно - бытовая канализация……………………………………………………..…….14

## 1.3 Ливневая канализация………………………………………………………………………..…...14

## 2.Проектное решение………………………………………………………………………………….14

## 2.1 Водоснабжение……………………………………………………………………………..……..14

## 2.2 Хозяйственно - бытовая канализация………………………………………………………..….14

2.3 Ливневая канализация………………………………………………………………..…………….14

# ГЛАВА IV. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ…………………………………………………………………………..15

## 1. Существующее положение………………………………………………………………………....15

## 2. Проектное решение…………………………………………………………………………………15

## 2.1 Планируемые мероприятия……………………………………………...………………………...…15

## ГЛАВА V. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ…………………………………………………………………………..16

## 1. Существующее положение…………………………………………………………………….…...16

## 2. Проектное решение…………………………………………………………………………………16

## ГЛАВА VI. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ…………………………..…18

## 1. Существующее положение………………………………………………………………………….18

## 1.1. Телефонизация……………………………………………………………………………………...18

## 1.2. Радиофикация и телевидение……………………………………………………………….…….18

## 2.Проектное решение…………………………………………………………………………………...18

## 2.1.Телефонизация………………………………………………………………………………….……18

## 2.2.Радиофикация и телевидение………………………………………………………………….…..18

ГЛАВА I. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# 1. ОЦЕНКА ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕРРИТОРИИ

## 1. Географическое положение

Территория муниципального образования «Ныгда» расположена в южной части Аларского района Иркутской области. Общая площадь составляет 131,1 кв.км. В состав муниципального образования «Ныгда» входят 3 населенных пункта: д. Ныгда – центр, д. Буркова, д. Халта. На севере муниципальное образование граничит с муниципальным образованием «Куйта», на востоке, юге, юго-западе – с Черемховским районом, на юго-западе – с муниципальным образованием «Аларь».

Расстояние от областного центра (по степени удаленности от центра субъекта Федерации) составляет 180 км.

## 2. Климатические условия

Климатические особенности муниципального образования «Ныгда» определяются его географическим положением. Климат образования резко континентальный с большим колебанием температур, как по сезонам, так и в течение суток. Характерна продолжительная зима, короткое лето, низкие средние годовые температуры.

Среднегодовая температура минус 1,4°С. Среднемесячные температуры января опускаются ниже минус 30°С. Температура воздуха в июле составляет в среднем плюс 17,3°С. Абсолютный максимум температур достигает плюс 37°, а абсолютный минимум минус 52°. Амплитуда колебания среднесуточных температур воздуха наибольшего значения 25-30° достигает в марте. Суммы положительных температур воздуха более 10° варьируют в широких пределах. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем по территории 105 дня и в зависимости от микроклиматических условий местности меняется от 92 до 112 дней. Заморозки наносят значительный ущерб сельскому хозяйству округа. Средняя дата прекращения заморозков весной колеблется в различных пределах от 30 мая до 18 июня. Первые осенние заморозки наступают 18 августа-3 сентября.

## 3. Рельеф и геологические условия

Территория муниципального образования «Ныгда» относится к Иркутско-Черемховской равнине Предсаянского краевого прогиба. Преобладают холмисто-увалистые формы рельефа.

В районах вершин и склонов увалов распространены дернисто-подзолистые, светло-серые и серые лесные почвы, днища падей, подножья склонов и ложбин заняты лугово-черноземными почвами и чернозёмами.

Гидрографическая сеть представлена р. Ныгдушка, р. Голуметь, озерами Орхол и Архиповское.

## 4. Минерально-сырьевые ресурсы

В пределах муниципального образования «Ныгда» Аларского района находятся следующие месторождения твердых полезных ископаемых:

- Ныгдинское каменноугольное месторождение. Запасы карьерных полей подсчитаны. При дополнительном изучении месторождения возможно выявление на небольших глубинах пластов угля для разработки «малым» УДП (до100 тыс.т. угля в год). Месторождение расположено у д.Ныгда, в 30 км юго-западнее г.Черемхово;

- Аларское месторождение кирпичных глин. Запасы карьерных полей подсчитаны. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Расположено в 4 км южнее с.Аларь, на левом берегу р.Голуметь. Пригодно для производства кирпича марок «100» и «125»;

- Аларское месторождение ПГС. Запасы карьерных полей подсчитаны. Месторождение учтено Госбалансом в резерве. Месторождение расположено в 4-5 км южнее с.Аларь, на левом р.Голуметь. На пойменной террасе р.Голуметь песчано-гравийные отложения образуют пластообразную залежь мощностью 2,7-5,9 м при вскрыше 3,8 м.

# 2. АНАЛИЗ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Положение сельского поселения «Ныгда» в системе расселения

МО «Ныгда» наделено статусом сельского поселения  Законом Иркутской области от 30 декабря 2004года №67-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского и Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского округа».

МО «Ныгда» входит в состав муниципального образования «Аларский район», центром которого является поселок Кутулик. В состав Аларского района кроме МО Ныгда входят 16 сельских поселений, а также межселенные территории.

Общая площадь муниципального образования «Ныгда» – 13110 га.

МО Ныгда занимает 13 место по площади территории. В совокупности с незначительной удаленностью от п. Кутулик муниципальное образование «Ныгда» имеет потенциал к дальнейшему увеличению численности населения.

По данным текущего статистического учета, постоянное население поселения на 01.01.2014 – 1080 человек.

Расстояние от д. Ныгда до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 54,8 км.

## 2. Использование территории

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 13110 га, ее использование на исходный год разработки проекта отражено в таблице 1.

Застройкой занято 40,87га, что составляет 0,31% всех земель муниципального образования. Природные территории занимают небольшую часть площади в границах муниципального образования (0,43%).

Анализ современного использования территории поселения позволяет сделать вывод о его достаточной эффективности. На долю жилой застройки приходится 40,56га, или 0,305% территории. Площадь жилой территории в расчете на одного жителя составляет 505,74 м². Значительная часть застройки населенных пунктов – 98,5% жилой зоны, приходится на застройку индивидуальными жилыми домами.

Площадь зон делового, общественного и коммерческого назначения в расчете на одного жителя составляет 3,87м², что значительно меньше уровня других муниципальных образований Иркутской области. Зеленые насаждения общего пользования на территории поселения представлены в виде парков, скверов и бульваров – 0,22га.

Производственные и коммунальные территории отсутствуют. Транспорт занимает 46,9га. Такая структура производственных территорий отражает современный функциональный профиль муниципального образования.

Рекреационные территории занимают 0,39 га.

Таблица 1. Современное использование территории сельского поселения «Ныгда»

| Территории | га | % | м²/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| I ЖИЛЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) | 39,97 | 0,30 | 498,38 |
| Зоны размещения объектов дошкольного образования | 0,22 | 0,002 | 2,74 |
| Зоны размещения объектов школьного дополнительного образования | 0,37 | 0,003 | 4,61 |
| Итого в пределах жилой застройки | 40,56 | 0,305 | 505,74 |
| II ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения | 0,07 | 0,0005 | 0,87 |
| Зоны размещения объектов здравоохранения и санаторно-курортного лечения | 0,19 | 0,0015 | 0,87 |
| Зоны размещения объектов культуры и культовых зданий | 0,05 | 0,0004 | 0,62 |
| Итого в пределах общественно-деловых зон | 0,31 | 0,0024 | 3,87 |
| III ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Итого в пределах производственных и коммунальных зон |  |  |  |
| IV ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР |  |  |  |
| Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры | 0,24 | 0,002 |  |
| Зоны размещения объектов транспорта | 46,9 | 0,36 |  |
| Итого в пределах зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 47,14 | 0,36 |  |
| V ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |
| Зоны сельскохозяйственных угодий | 9940,12 | 75,82 |  |
| Зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 1,24 | 0,01 |  |
| Итого в пределах зон сельскохозяйственного использования | 9941,36 | 75,83 |  |
| VI ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны парков, скверов и бульваров | 0,22 | 0,002 |  |
| Зоны размещения объектов физической культуры и массового спорта | 0,17 | 0,0013 |  |
| Итого в пределах зон рекреационного назначения | 0,39 | 0,0033 |  |
| VII ЗОНЫ ПРИРОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны природных территорий | 56,19 | 0,43 |  |
| Зоны, занятые лесами | 1870,47 | 14,27 |  |
| Зоны территории болот | 1110,7 | 8,47 |  |
| Зоны водных объектов | 15,42 | 0,12 |  |
| Итого в пределах зон природного назначения | 3052,78 | 23,29 |  |
| VIII ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |
| Зоны кладбищ | 4,94 | 0,04 |  |
| Зоны складирования и захоронения отходов | 2,15 | 0,02 |  |
| Итого в пределах зон специального назначения | 7,09 | 0,06 |  |
| IX ИНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| Зоны неиспользуемых территорий | 21,22 | 0,16 |  |
| Итого в пределах иных зон | 21,22 | 0,16 |  |
| ИТОГО В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 13110 | 100,00 | 509,61 |

## 3. Жилищный фонд

Согласно предоставленным данным, на 01.01.2014 г жилищный фонд сельского поселения «Ныгда» состоит из индивидуальной и многоквартирной жилой застройки и составляет 17,368 тыс. кв. м. общей площади.

На частный жилой фонд приходится 17,368 тыс. м² общей площади (100%). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья в поселении составляет 21,6 м², что выше среднего значения по иркутской области 18,5 м²/чел.

Жилищный фонд сельского поселения «Ныгда» представлен деревянными жилыми домами.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,229 м² или 7,1%.

82% общей площади ветхих жилых домов (главным образом, 1-этажных деревянных) приходится на территорию д. Ныгда. Застройка сельского поселения «Ныгда» преимущественно однообразная – одноэтажные и двухквартирные одноэтажные жилые дома.

Для увеличения объемов строительства жилья необходима активизация работы по привлечению населения к участью в областной
программе «Молодым семьям -  доступное жилье на 2005-2019 годы», в рамках
которой предусмотрено оказание государственной поддержи молодым
специалистам, молодым семьям в решении жилищной проблемы, а также
ввод в эксплуатацию имеющегося жилищного фонда.

Жилищный фонд поселения отличается низким уровнем благоустройства. По предоставленным данным, обеспеченность жилищного фонда основными видами инженерного оборудования составляет:

водопроводом                             – 0%

канализацией                              – 0%

центральным отоплением         – 0%

горячим водоснабжением         – 0%

газоснабжением                          – 24,7%

электроплитами                          – 32,5%

ваннами и душевыми                – 0%

В среднем по муниципальным образованиям области уровень благоустройства крайне низкий.

## 4. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Школы и внешкольные учреждения

На 01.01.2014 г. в муниципальном образовании Ныгда действует 2 муниципальных общеобразовательных учреждения: МКОУ Ныгдинская СОШ д.Ныгда (проектная численность учащихся на 97 человек), МКОУ Бурковская НОШ д. Буркова (проектная численность учащихся на 20 человек).

Учреждений дополнительного детского образования на территории поселения нет. В  населенных пунктах ведется кружковая работа при школах и клубе.

Дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения представлены на территории муниципального образования 1 детским садом в д. Ныгда (проектная вместимость сада 45 детей).

Предприятия торговли и общественного питания

Торговая сеть представлена 4 магазинами (все расположены в д. Ныгда). Общая торговая площадь составляет 120 м². Предприятия общественного питания отсутствуют.

Учреждения здравоохранения

Учреждения здравоохранения муниципального образования Ныгда представлены Ныгдинским ФАП в д. Ныгда, и Бурковский ФП в д. Буркова.

Молочная кухня и раздаточные пункты отсутствуют.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания

Предприятия непосредственного бытового обслуживания на территории муниципального образования Ныгда отсутствуют.

Бань и гостиниц на территории поселения нет.

Соответственно уровень обеспеченности поселения данными услугами находится на крайне низком уровне.

Кладбища размещены на территории деревень Ныгда, Буркова, Халта – 4га.

Учреждения культуры и искусства

В сельском поселении Ныгда действует МБУК ИКЦ дом культуры в д. Ныгда на 100 посадочных мест, библиотека в д. Ныгда на 8600 единиц хранения.

Необходимо качественное улучшение материально-технической базы сельских учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные сооружения

В данный момент на территории муниципального образования «Ныгда» практически все спортивные мероприятия проходят на базе спортивной площадки 1000 кв.м.

Учреждения, предприятия и организации связи, управления и финансирования

Введены в эксплуатацию вышки мобильной связи компании «Мегафон», «Билайн»  и «Байкалвестком».

Почтовые отделения на территории муниципального образования «Ныгда» отсутствуют. Учреждения, оказывающие услуги финансирования отсутствуют. В связи с этим необходимо развитие кредитования через существующие отделения связи.

Развитие сети объектов культурно-бытового обслуживания муниципального образования «Ныгда» отражено в таблице 3. Уровень обеспеченности существенно ниже нормативного по таким видам объектов обслуживания, как школы, детские сады, магазины. В муниципальном образовании отсутствуют внешкольные учреждения, молочная кухня, бассейн, рыночные комплексы, прачечная, химчистка, баня, гостиница, почтовые отделения, отделения банков. В достаточной мере развита сеть таких объектов как амбулатории, сельские клубы и библиотеки.

# 3. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

## 1. Атмосферный воздух

Сочетание неблагоприятного расположения муниципального образования «Ныгда» и рассредоточенность жилого массива, а также печное отопление жилого сектора с неблагоприятными метеорологическими условиями обуславливает возможность загрязнения атмосферного воздуха, особенно зимой.

Таблица 2. Перечень предприятий.

| Наименование предприятий | Специфика деятельности предприятий |
| --- | --- |
| Свалка (2) | Складирование ТБО |
| Скотомогильник (2) | Захоронение падшего скота |

Состояние атмосферного воздуха определяется условиями циркуляции и степенью хозяйственного освоения рассматриваемой территории, а также характеристиками фонового состояния атмосферы. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на терртории муниципального образования «Ныгда» не проводился. Стационарных постов по контролю за состоянием атмосферного воздуха в муниципальном образовании «Ныгда» не организовано. Том ПДВ по муниципальному образованию не разрабатывался.

## 2. Обращение с отходами

В муниципальном образовании «Ныгда» 2 несанкционированные свалки в д. Ныгда, д. Буркова. Также имеется  2 необорудованных скотомогильника на юго-востоке от д. Ныгда, д. Буркова.

Существующие свалки не отвечают требованиям СанПиН 2.1.7.1038 и СанПиН 2.1.7.1322-03.

## 3. Система зеленых насаждений (Эколого-рекреационный аспект)

Система зеленых насаждений является одним из факторов в структуре природного комплекса и являются местами отдыха жителей.

Озеленение территорий является сложной системой включающей:

- участки озеленения территорий общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- участки озеленения территорий ограниченного пользования (придомовых, школьных и дошкольных детских учреждений, учреждений здравоохранения, культурно - бытовых учреждений);

- участки специального назначения (технические зоны, уличное озеленение, санитарно-защитные зоны, производственные, кладбища).

Зеленые насаждения являются органичной частью сельской планировочной структуры и выполняют в ней важные функции:

- санитарно-гигиеническую;

- декоративно-планировочную;

- рекреационную.

# 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 1. Отрасли производственной сферы

## 1.1. Промышленность

В муниципальном образовании «Ныгда» нет промышленных предприятий.

## 1.2. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство в муниципальном образовании «Ныгда» представлено СХ ОАО  «Белореченское».

Приоритетным направлением развития в МО «Ныгда» является сельское хозяйство. Для развития агропромышленного комплекса в МО «Ныгда» поставлены следующие задачи:

- Развитие малого предпринимательства путем создания кооператива по производству и переработки  с\х продукции;

- Заключение договоров с с\х предприятиями находящихся на территории МО «Ныгда» по закупу молока, мяса и других с\х продуктов от населения МО «Ныгда»;

- Развитие ЛПХ, путем увеличения поголовья КРС.

## 2. Отрасли непроизводственной сферы

К кадрам непроизводственной сферы или сферы услуг относятся занятые на предприятиях, в учреждениях и организациях, обеспечивающих потребности данного муниципального образования.

В связи с развитием производственной базы поселения, поддержкой малого предпринимательства, увеличением численности непостоянного населения и ростом уровня жизни населения на перспективу намечено увеличение численности кадров сферы услуг. В среднесрочной перспективе развитие малого бизнеса в сфере торговли и общественного питания будет осуществляться за счет расширения сети магазинов и кафе.

# ГЛАВА II. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

## 1.Существующее положение

## 1.1 Внешний транспорт

Муниципальное образование «Ныгда» расположено в юго-западной части Аларского муниципального района Иркутской области.

Внешние связи МО «Ныгда» поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом. Расстояние от д. Ныгда до административного центра района п. Кутулик по автодороге – 54,5 км.

Сооружения и сообщения речного, воздушного и железнодорожного транспорта в МО «Ныгда»  отсутствуют.

Автомобильный транспорт

В настоящее время внешние связи МО «Ныгда» поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения. По территории МО «Ныгда» проходят следующие автомобильные дороги общего пользования:

- местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью 7,4 км;

- местного значения «Подъезд к д. Буркова», протяженностью 1,4 км;

- местного значения «Черемхово-Голуметь-Онот», протяженностью 10,8 км.

Северо-восточнее МО «Ныгда» проходит автодорога федерального значения М-53 «Байкал». Выход на неё осуществляется по автодорогам местного значения: «Кутулик-Аларь-Ныгда» и «Подъезд к п. Забитуй», общей  протяженностью 47,5 км. Данная автодорога обеспечивает населенные пункты: д. Ныгда, д. Буркова и д. Халта связью с сетью автомобильных дорог общего пользования.

В настоящее время по территории МО «Ныгда» проходит маршрут общественного транспорта районного значения «Кутулик-Ныгда».

Одной из основных проблем автодорожной сети МО «Ныгда» является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

## 1.2. Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт

Населенные пункты МО «Ныгда» сформированы застройкой усадебного типа с не четко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети подчиненной природным и историческим фактором.

Основными транспортными артериями в поселках являются главные и основные улицы в жилой застройке. Такими улицами являются в д. Ныгда - Зеленая, Трактовая, Советская; в д. Буркова – Набережная и в д. Халта – Российская. Данные улицы проходят через весь поселок, связывая жилые зоны с общественными центрами, промпредприятиями и обеспечивают выход из населенных пунктов на внешние автодороги регионального и местного значений.

Основные маршруты движения грузовых и транзитных потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта не значительная.

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах муниципального образования

| № | Название населенного пункта | Название улицы, переулка и т.п. | Дороги общего пользования (м) | Искусственные сооружения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая протяженность | Техническая категория | В том числе по виду покрытия | Водопропускные трубы (диаметр, м; длина, п.м.) | Мосты, вид материала, длина, ширина, ширина тротуаров |
|  |  |  |  |  | Асфальтобетонные | Цементобетонные | Гравийное | Щебеночные | Грунтовые | Железобетонные | Металлические | Деревянные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | д. Ныгда | пер. Полевой | 170 |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская | 450 |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Полевая | 780 |  |  |  |  |  | 780 |  |  |  | мост |
|  |  | ул. Зеленая | 1350 |  | 1350 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  | пер. Эдыгей | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Советская | 1250 |  |  |  |  | 1250 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | ул. Степная | 700 |  |  |  |  | 350 | 350 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Красная | 300 |  |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Молодежная | 350 |  |  |  |  | 100 | 250 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Совхозная | 1300 |  |  |  |  | 300 | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Трудовой | 220 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Назарова | 1400 |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |
|  |  | пер. Ветеранов | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Школьный | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | пер. Молодежный | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пер. Красный | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 9520 |  | 1350 |  |  | 3950 | 3920 |  |  |  |  |
| 2 | д. Буркова | ул. Набережная | 350 |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Центральная | 450 |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Школьная | 1450 |  |  |  |  |  | 1450 |  |  |  |  |
|  |  | ул. Болотная | 150 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| Итого | 2400 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |
| 3 | д. Халта | ул. Российская | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | 12520 |  | 1350 |  |  | 3950 | 6320 |  |  |  |  |

В результате анализа существующей улично-дорожной сети МО «Ныгда» выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

- имеют недостаточную ширину проезжей части 4-6 м

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

## 1.3 Автотранспорт и предприятия по обслуживанию автотранспорта

На территории МО «Ныгда» объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в поселках на 2014 г. составил 130 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89».

согласно п. 11.27 потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.26 потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 11.19 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение не обеспечено:

СТО мощностью один пост;

АЗС мощностью одна топливораздаточная колонка.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

## 2. Проектные решения

В целях социально-экономического развития и создания условий для устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса на территории МО «Ныгда»  предусмотрено:

- реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью в границах поселения 5 км – средства областного и районного бюджетных фондов;

- на расчетный срок строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения автомобильной дороги «Черемхово-Голуметь-Онот» до д. Халта, протяженностью 0,6 км – средства районного бюджетного фонда;

Генеральным планом для обеспечения подъезда к кладбищам, объектам специального и сельскохозяйственного назначений генеральным планом предлагается на первую очередь строительство автомобильных дорог местного значения:

- подъезд к кладбищу от автомобильной дороги «Черемхово-Голуметь-Онот», протяженностью 0,2 км – местный бюджет далее МБ, 500 т.р.;

- подъезд к кладбищу от д. Ныгда, протяженностью 0,3 км – МБ 750 т.р.;

- подъезд к кладбищу от д. Ныгда, протяженностью 0,7 км – МБ 2000,0 т.р.;

- подъезд к кладбищу от автомобильной дороги «Кутулик-Аларь-Ныгда», протяженностью 0,4 км –.МБ 1000,0 т.р.;

- подъезд к водозабору от д. Халта, протяженностью 0,2 км – МБ 500 т.р.;

- подъезд к водозабору от д. Ныгда, протяженностью 0,2 км – МБ 500 т.р.;

- подъезд к водозабору от д. Буркова, протяженностью 0,2 км – МБ 500 т.р.

На проектируемом проезде от д. Ныгда генеральным планом предлагается устройство насыпи по территории болота, протяженностью 0,7 км.

# ГЛАВА III. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

## 1. Существующее состояние

## 1.1 Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется из нецентрализованных подземных и поверхностных источников.

## 1.2 Хозяйственно - бытовая канализация

Хозяйственно-бытовая  канализация отсутствует.

## 1.3 Ливневая канализация

Ливневая канализация отсутствует

## 2.Проектное решение

## 2.1 Водоснабжение

Водоснабжение населённых пунктов МО «Ныгда» осуществляется от подземных источников. Существующие скважины, на которых имеются нарушения по зонам санитарной охраны,  должны ликвидироваться.

Окончательно местоположение водозаборов определяется после гидрогеологического заключения. Для устройства необходимых санитарных зон,  водозаборные сооружения располагаются за территорией жилой застройки. При необходимости устанавливаются сооружения водоочистки с последующим обеззараживанием.

Требуется выполнить и утвердить проекты зон санитарной охраны каждого  водозабора.

Необходимо выполнить строительство резервуаров чистой воды, включающих в себя противопожарный, аварийный и регулировочный запасы в каждой планировочной зоне.

## 2.2 Хозяйственно - бытовая канализация

В населённых пунктах МО «Ныгда» предусматривается сохранение надворных уборных с непроницаемыми стенками, которые при заполнении периодически очищаются.

## 2.3 Ливневая канализация

Согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» Черт.1 интенсивность дождя в Иркутской области составляет 70 л/сек с 1 га.    Ливневая канализация    МО «Ныгда» выполняется    по    кюветам    дорог    с рассредоточенными выпусками на рельеф местности с устройством механической очистки. Соответственно, после очистки качество очищенной воды также должно быть соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

# ГЛАВА IV. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Существующее положение

В муниципальном образовании  «Ныгда» 3 котельных.  Жилая 1 этажная застройка усадебного типа неблагоустроенна, с печным отоплением.

Таблица 4.

| № | Месторасположение | Мощность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Школа | 0,01 Гкал/час |
| 2 | Детский сад | 0,04 Гкал/час |
| 3 | СДК | 0,01 Гкал/час |

## 2. Проектные решения

Проектируемые объекты социального назначения  на первую очередь и расчетный  срок при возможности, подключаются к существующим котельным, либо обеспечиваются индивидуальными теплоисточниками. (предполагаемое топливо – уголь).

Индивидуальные теплоисточники проектируемых объектов социального назначения,  имеющие малую мощность, и  не требующие значительных капиталовложений (на чертежах графически не отображаются) - рассчитаны на электроотопление. Необходимый запас мощности учтен в разделе Электроснабжение.

Проектируемый жилой фонд усадебного типа  отапливается индивидуально (печами и электричеством).

(расчетные данные определены без учета потерь в тепловых сетях и котельных).

## 2.1 Планируемые мероприятия:

На I очередь:

- Строительство котельной клуба на 70 мест (0,15 Гкал/час) в д.Буркова - МБ 200,0 т.р.

Тепловая нагрузка на отопление нежилых зданий различного функционального назначения определена по нормируемым удельным расходам тепловой энергии, указанным в таблице 9 СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», а также по проектам аналогичных сооружений. На вентиляцию и горячее водоснабжение по паспортам проектов зданий аналогичных планируемым.

# ГЛАВА V. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

## 1. Существующее положение

В основу разработки проектных предложений по электроснабжению МО «Ныгда» положены исходные данные архитектурно-планировочного раздела проекта, включающие показатели общей площади размещаемых объектов и жилой застройки.

Электроснабжение потребителей МО «Ныгда» осуществляется от Иркутской энергосистемы от ПС35/10кВ «Аларь», находящейся в собственности филиала ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети».

Таблица 5. Основные данные по существующей подстанции

| № п.п | Наименование ПС | Система напряжений, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, МВА | Нагрузка ПС по контрольному замеру, МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего по ПС | На шинах 6-10кВ | На шинах 6-10кВ для нужд МО Ныгда |
| 1 | Аларь | 35/10 | 2х4,0 | 4,08 | 4,08 | 1,28 |

На основании данных контрольных замеров за декабрь 2011г. совмещенный максимум электрических нагрузок  МО «Ныгда» на шинах 6-10кВ центра питания составил 1,28МВт. Согласно таблице 17 подстанция имеет загрузку, удовлетворяющую условиям аварийного режима.

ПС «Аларь» 35/10кВ запитана по ВЛ35кВ «В.Булай – Аларь».

Электрические сети 10-35кВ выполнены воздушными линиями.

Территориальное расположение ПС приведено на «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры д.Ныгда, д.Буркова, д.Халта. Инженерная подготовка территории», М 1:5 000 и «Карте планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры. Инженерная подготовка территории», М 1:25 000.

## 2. Проектное решение

Проектные решения по энергоснабжающим сетям 10-35кВ приняты на основании подсчетов существующих и проектируемых нагрузок и с учетом обеспечения надежного электроснабжения потребителей в соответствии с их категорией и оптимальной загрузки трансформаторов питающей подстанции.

Электроснабжение потребителей МО «Ныгда» на уровне 2032г предусматривается от  ПС35/10кВ «Аларь» и проектируемой ПС35/10кВ «Ныгда».

На первую очередь

Строительство ПС «Ныгда» (название условное) напряжением 35/10кВ с мощностью трансформаторов 2х1МВА.

Строительство ВЛ35кВ «Черемховская – Ныгда».

д. Ныгда – строительство ТП(1х400кВА), рекомендуется установить в районе проектируемой жилой застройки. Строительство ТП(1х160кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого соцкультбыта. Питание   предусмотреть от проектируемой ПС «Ныгда» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Буркова – строительство ТП(1х100кВА), рекомендуется установить около проектируемого клуба. Строительство ТП(1х250кВА), рекомендуется установить в районе жилищной застройки. Питание предусмотреть от проектируемой ПС «Ныгда» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Халта – проектируемую нагрузку запитать от ПС «Аларь» от существующих сетей.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

Реконструкция ПС «Аларь» – замена трансформаторов  мощностью 4,0МВА на трансформаторы мощностью 6,3МВА каждый.

д. Ныгда – строительство ТП(1х160кВА), рекомендуется установить в районе проектируемого жилья. Питание предусмотреть от проектируемой ПС «Ныгда» воздушными линиями 10кВ с подвеской проводов СИП.

д. Буркова – проектируемую нагрузку запитать от запроектированной на первую очередь ТП(1х250кВА).

д. Халта – проектируемую нагрузку запитать от ПС «Аларь» от существующих сетей.

Количество, мощность трансформаторов и месторасположение ТП уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

На уровне проекта планировки зарезервировать земли под воздушные линии 10кВ, питающие ТП.

# ГЛАВА VI. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

## 1. Существующее положение

## 1.1. Телефонизация

В МО «Ныгда» для связи используется сотовая связь GSM ЗАО «Байкалвестком», ЗАО «Мегафон», «Билайн», базовые станции которых установлены в деревне Ныгда. Операторами сотовой связи предоставляются услуги междугородной, международной связи, услуги коммутируемого доступа в Интернет. АМТС, АТС, площадки РРС на территории муниципального образования отсутствуют, проводной связи нет.

Телеграфная связь и передача данных осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа, предоставляющими все виды современной связи (ПД, выход в Интернет, IP-телефонию, организацию видеоконференций и т. п.) по цифровым междугородным каналам.

## 1.2. Радиофикация и телевидение

Жители МО «Ныгда» получают теле- и радиосигнал от передатчиков РТС г. Черемхово, пункт установки передатчиков – д. Жмурово Черемховского района:

1. Программа «Первый канал» транслируется на 4ТВК-5кВт, радиус зоны уверенного приема 50км.

2. «ТК Россия + ИГТРК» - 5кВт – 7 ТВК, зона уверенного приема 50км.

3. «ТК РоссияК» - 1кВт – 21 ТВК, зона уверенного приема 30км.

4. «Радио России + ИГТРК» - 4кВт – 66,32МГц, зона уверенного приема 35км.

5. «Маяк» - 4кВт – 67,88МГц, зона уверенного приема 35км.

Программу «Маяк» можно принимать на частоте 576КГц и «Радио России + ИГТРК» на частоте 234КГц из г.Ангарска.

Для расширения зоны уверенного приема дополнительно установлены передатчики в п. Ангарский:

1. Программа «Первый канал» транслируется на 10ТВК – 0,001кВт.

2. «ТК Россия + ИГТРК» - 0,001кВт – 12 ТВК.

Междугородняя связь осуществляется по волоконно-оптической связи, проходящей по территории Аларского района.

## 2.Проектное решение

## 2.1.Телефонизация

При рассмотрении перспективного развития сетей и сооружений связи МО «Ныгда» предполагается, что на конец расчетного периода основным поставщиком услуг связи будут операторы сотовой связи. Рекомендуется строительство АТС.

## 2.2.Радиофикация и телевидение

В состав первого пакета цифрового телерадиовещания входят телеканалы:

1. Первый канал

2. НТВ

3. Петербург 5 канал

4. Россия 1 (бывший телеканал Россия)

5. Россия К (бывший телеканал Культура)

6. Россия 2 (бывший телеканал Спорт)

7. Россия 24 (бывший телеканал Вести)

8. Детско-юношеский канал Карусель (продукт совместного производства ВГТРК и ОАО «Первый канал)

Радиоканалы: Радио России, Радио «Маяк», Вести FM.